## Slide 1
Підсилення металевими конструкціями будівельних конструкцій

## Slide 2
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕНННЯ

## Slide 3
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності
ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

## Slide 4
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування
ДБН В.1.2-ХХ:201Х1) Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення
ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням
ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування
ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
ДСТУ ІSО 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ІSО 7438:1985, IDТ)

## Slide 5
ТЕРМІНИ
ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА
Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури
ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ
Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:
розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи)
розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розташування, необхідної території та умов будівництва)
опрацювання технологічної та інженерної характеристик об'єкта
складання завдання на інженерні вишукування
обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню
інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування
ДБН А.2.2-3:2014
ДБН А.2.2-14:2016
ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності

## Slide 6
ТЕРМІНИ
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва
ПРОЕКТНІ РОБОТИ
Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво
ДБН А.2.2-3:2014
ДБН А.2.2-14:2016
ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності

## Slide 7
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
Сукупність робіт на об'єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.
Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)
ТЕРМІНИ

## Slide 8
ТЕРМІНИ
РЕКОНСТРУКЦІЯ
Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.
Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

## Slide 9
ТЕРМІНИ
РЕСТАВРАЦІЯ
Сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності

## Slide 10
КОМЕНТАР
Таким чином є три варіанти рішень, коли може виникнути необхідність підсилення конструкцій:
Капітальний ремонт
Реконструкція
Реставрація
Згідно з ДСТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд»:
3.11 РЕМОНТ
Комплекс операцій із відновлення працездатності об'єкта і (або) збільшення його довговічності - усунення дефектів, ушкоджень, запобігання передчасному зношенню конструкцій, а також
(при капітальному ремонті) заміна і відновлення окремих частин конструкцій
3.14 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
Роботи з запобігання передчасному зношенню та усуненню незначних ушкоджень окремих елементів будівельних конструкцій будинку і споруди
3.15 ПІДСИЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ І ОСНОВИ
Роботи з відбудови або зі збільшення можливості сприйняття навантажень будівельною конструкцією (її елементами) або основою

## Slide 11
ДБН В.1.2-14:2018
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
3.1 АВАРІЯ
Пошкодження, вихід із ладу, руйнування об’єкта, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин
3.2 ПРОЕКТНА АВАРІЯ
Аварія, для якої проектом передбачені спеціальні заходи активного управління і захисту
3.3 БЕЗВІДМОВНІСТЬ
Здатність об’єкта безперервно зберігати працездатний стан протягом заданого строку експлуа-тації
3.4 БЕЗПЕКА
Властивість об’єкта при експлуатації, а також у випадку порушення працездатності не створювати загрози для життя і здоров’я людей, а також загрози для довкілля
3.5 ВІДМОВА
Подія, що полягає в переході об’єкта, його частини або елемента через один із граничних станів (реалізація позаграничного стану)
3.6 ВІДМОВА-ЗРИВ
Відмова, поява якої одразу ж викликає збитки (втрати)
3.7 ВІДМОВА-ПЕРЕШКОДА
Відмова, після появи якої починається поступове накопичення збитків

## Slide 12
ДБН В.1.2-14:2018
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
3.8 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
Елемент, руйнування якого призводить до руйнування або загрози руйнування споруди в цілому
3.9 ВПЛИВ
Будь-яка причина, в результаті якої в конструкції змінюються внутрішні напруження, деформації або інші параметри стану
3.10 РОЗРАХУНКОВИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Період часу, для якого виконують-ся розрахунки надійності об’єк-та і після спливу якого можливість його подальшої експлуатації визначається за результатами обстеження техстану
3.11 ВТРАТИ
Спричинені відмовою збитки нематеріального характеру (життя та здоров’я людей, культурні та духовні цінності)
3.12 ГРАНИЧНИЙ СТАН
Стан, при перевищенні якого об’єкт перестає задовольняти вимогам, встановленим у проекті
3.13 ДОВГОВІЧНІСТЬ
Властивість об’єкта зберігати працездатний стан до настання граничного стану в умовах наявного технічного обслуговування та ремонту

## Slide 13
ДБН В.1.2-14:2018
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
3.14 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ’ЄКТА
Використання об’єкта за функціональним призначенням за яким він спромо-жний виконувати задані функції, зберігаючи значе-ння параметрів, встановлені вимогами проектної документації
3.15 ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОБ’ЄКТА
Комплекс послідовних за змістом і часом періодів існування об’єкта від вишукування і проектування до ліквідації
3.16 НОРМАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ’ЄКТА
Експлуатація об’єкта, здійснювана відповідно до вимог, передбачених у проектній документації саме для цього об’єкта
3.17 ЕФЕКТ ВПЛИВУ (НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ)
Реакція (внутрішні зусилля, напруження, переміщення, деформації) будівельних конструкцій на впливи, що враховуються
3.18 ЖИВУЧІСТЬ
Властивість конструкції про-тистояти таким подіям, як поже-жа, вибух, удар, результат люд-ських помилок, без виникнення пошкоджень, непропорційних по відношенню до причини, що викликала пошкодження
3.19 ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ
Імовірність знаходження випадкової величини у дозволених межах
3.20 КАТАСТРОФА
Велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків

## Slide 14
ДБН В.1.2-14:2018
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
3.21 МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВА КАТАСТРОФА
Природна або техногенна катастрофа в умовах існування об’єкта, за появи якої головні несучі конструкції по-винні забезпечити виконання всіх функцій, пов’язаних із безпекою
3.22 КВАНТИЛЬ
Значення випадкової величини, яке відповідає заданому значенню її інтегральної функції розподілу
3.23 КОЕФІЦІЄНТ НАДІЙНОСТІ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Коефіцієнт, що враховує значущість конструкції та клас наслідків (відповідальності) об’єкта, а також можливі наслідки відмови
3.24 КОЕФІЦІЄНТ НАДІЙНОСТІ МОДЕЛІ
Коефіцієнт, який враховує невизначеність розрахункової моделі
3.40 НАДІЙНІСТЬ ОБ’ЄКТА
Властивість об’єкта виконувати задані функції протягом розрахункового строку експлуатації
3.41 НЕЛІНІЙНІСТЬ
Відсутність лінійної залежності між діями і навантажувальними ефектами, що призводить до порушення принципу незалежності дії сил
3.42 ГЕОМЕТРИЧНА НЕЛІНІЙНІСТЬ
Нелінійна залежність між відносними деформаціями і переміщеннями, обумовлена величиною зміщень і поворотів, що розглядаються

## Slide 15
КОМЕНТАР
Життєвий цикл пов’язаний з ліквідаціє об'єкта, тому це включає два підходи:
економічна оцінка вартості об'єкта з урахуванням вартості грошей у часі, а це задачі інвестиційного проекту, і це впливає на час експлуатації об'єкту, до капітального ремонту
живучість конструкції і враху-вання аварійних ситуацій, а можливо і катастроф
КОЕФІЦІЄНТ НАДІЙНОСТІ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ І КОЕФІЦІЄНТ НАДІЙНОСТІ МОДЕЛІ
Якщо коефіцієнт надійності за відповідальністю чітко визначений нормативними документами, то коефіцієнт надійності моделі теоретично тільки в нормативній літературі розробляється, але на підставі технічного обстеження можна отримати і оцінити цей коефіцієнт
Це необхідно зробити для того , щоб зрозуміти на скільки необхідно збільшити несучу спроможність конструкцій при підсиленні

## Slide 16
ДБН В.1.2-14:2018
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
3.43 ФІЗИЧНА НЕЛІНІЙНІСТЬ
Нелінійна залежність між відносними деформаціями і напруженнями, обумовлена фізичними властивостями матеріалів, що застосовані в конструкції
3.44 ПОЗАГРАНИЧНИЙ СТАН
Перевищення межі, встановленої нормами для граничного стану
3.45 НЕПРОПОРЦІЙНЕ РУЙНУВАННЯ
Процес глобального руйнування будівлі або споруди внаслідок локального пошкодження
3.46 РЕМОНТ
Комплекс операцій із відновлення експлуатаційної придатності об’єкта і (або) збільшення його довговічності
3.47 РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ
Пристосованість об’єкта до підтримання і відновлення працездатного стану за допомогою технічного обслуговування і ремонту

## Slide 17
КОМЕНТАР
При підсиленні конструкцій інженер повинен дати відповіді на такі питання:
Підсилення відноситься до реконструкції, капітального ремонту, реставрації
Коефіцієнт надійності за відповідальність змінюється чи залишається. Коефіцієнт надійності конструктивної моделі є чи ні
Чи врахований коефіцієнт надійності моделі в попередніх розрахунках
Чи вичерпав себе коефіцієнт надійності за призначенням в силу реальних силових впливів локально чи для всієї будівлі: зміна навантаження, не врахування в попередніх розрахунках нерівномірного осідання ґрунтової основи, чи діяли на конструкцію непередбачувані впливи, яких не було в проекті і немає в нормативних документах
Яка живучість конструкції
Чи необхідно при розрахунку конструктивної моделі будівлі або споруди враховувати фізичну та геометричну нелінійність роботи конструкцій

## Slide 18
ТЕРМІНИ
ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016
Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
3.1 Техногенна безпека - Кодекс цивільного захисту України
3.2 Категорія складності об'єкта будівництва – ЗУ Про регулювання місто­будівної діяльності" (стаття 32)
3.3 Навколишнє середовище, навколишнє природне середовище, навколишнє техно­генне середовище, оцінка впливів на навколишнє середовище (овнс) - ДБН А.2.2-1
3.4 Будівля, будинок, споруда, реконструкція, капітальний ремонт, проектна докумен­тація, технічне переоснащення - ДБН А.2.2-3
3.5 Власник, встановлений термін експлуатації, граничний стан, експлуатація будівлі (споруди), навантаження, нагляд, надійність будівельного об'єкта, нормальна експлуатація будівлі (споруди), р е м о н т - Д Б Н В.1
3.10 Консервація об'єкта (будови), розконсервація об'єкта (будови) - Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва

## Slide 19
КАТЕГОРІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТА ОБ'ЄКТІВ
ОБСТЕЖЕННЯМ ОБ'ЄКТА
встановлюють фактичні фізико-механічні характери-стики несучих та огороджувальних конструкцій - зусилля в елементах та перерізах, дефекти та пошкодження, які знижують несучу здатність та довговічність або перешкоджають нормальній реалізації захисних функцій (забезпечення герметичності, тепло-, звуко-, гідроізоляції тощо).
Співвідношення фактичних експлуатаційних характеристик з проектними та нормативними вимогами з урахуванням граничних станів конструкцій та/або основ відповідно до вимог ДБН В.1.2-14 характеризують ступінь придатності конструкцій, який оцінюється показником "кате­горія технічного стану".
5.2 Технічний стан окремої будівельної конструкції згідно з ДБН В.1.2-ХХ характеризують однією з чотирьох категорій:
а) "1" - нормальний
б) "2" - задовільний
в) "З" - не придатний до нормальної експлуатації
г) "4" - аварійний

## Slide 20
ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ
6.4 У виконанні обстежень об’єкта виділяють такі етапи:
підготовка до проведення обстеження
попереднє та/або основне (детальне) обстеження
складання звіту
За потреби можуть бути, крім того, виконані:
додаткове обстеження
спеціальні обстеження
6.4.1 Підготовка до проведення обстеження включає:
ознайомлення з об'єктом і прилеглою територією та забудовою
попередній аналіз завдання і вихідних даних, в т.ч. наявної технічної документації
за необхідності, пошук і отримання відсутніх матеріалів, необхідних для виконання обсте­ження
складання технічного завдання на обстеження

## Slide 21
ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ
6.4.2 До попереднього обстеження, в залежності від поставлених завдань, може бути вклю­чено:
ознайомлення з наявною технічною документацією, в т.ч. для визначення відповідності конструктивних та інших рішень і експлуатаційних характеристик діючим нормам та змінам при­родного та/або техногенного середовища, що відбулися за період експлуатації
збирання та аналіз інформації від осіб, що беруть участь у будівництві та експлуатації об'єкта
попередній огляд об'єкта, прилеглої території та забудови з урахуванням зібраної інформації, попереднім оцінюванням технічного стану конструкцій, основ, інженерних систем та виявленням серед них таких, що перебувають у найбільш небезпечному стані
Результатом попереднього обстеження може бути попередній висновок про технічний стан об'єкта, за необхідності, - попередні рекомендації з його експлуатації та програма основного (детального) обстеження.

## Slide 22
ОСНОВНЕ І ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
6.4.3 ДО ОСНОВНОГО (ДЕТАЛЬНОГО) ОБСТЕЖЕННЯ може бути включено:
аналіз архітектурно-планувальних і конструктивних рішень, їх відповідності діючим нормам та умовам використання об'єкта
проведення візуального обстеження з фіксацією наявних пошкоджень та дефектів в кон­струкціях об'єкта
обстеження основ, фундаментів, несучих та огороджувальних конструкцій, засобів опоряд­ження тощо з виявленням дефектів та пошкоджень, їх фіксацією, обміром, ескізуванням і визна­ченням причин
огляди прилеглої території, забудови, елементів благоустрою, обстеження, за наявності, конструкцій, інженерних споруд та пристроїв, що захищають об'єкт від небезпечних природних та техногенних впливів
дослідження інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов майданчика
обміри конструкцій, об'єкта в цілому та елементів прилеглої території

## Slide 23
ОСНОВНЕ І ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
інструментальні дослідження та випробування будівельних конструкцій (польові, лабо­раторні вимірювання міцності, геометричних параметрів, фізико-механічних характеристик, випро­бування конструкцій пробними навантаженнями)
обстеження засобів захисту конструкцій від корозії, природних та технологічних впливів
огляди інженерних систем, які мають вплив на будівельні конструкції, вивчення та аналіз такого впливу на технічний стан конструкцій та об'єкта в цілому
вибіркове розкриття закритих елементів та вузлів для оцінки їх технічного стану та вимірю­вання необхідних технічних та експлуатаційних характеристик
уточнення конструктивних схем навантажень, перевірені розрахунки конструктивної системи об'єкта, його конструкцій та основ, а також об'єктів, які знаходяться в зоні його впливу
визначення поточної динаміки розвитку тріщин і деформацій в конструкціях і вузлах через встановлення маяків та проведення інших заходів

## Slide 24
ОСНОВНЕ І ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
6.4.4 ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
об'єкта проводять, якщо в процесі основного обстеження вияв­лено необхідність у дослідженнях, не передбачених договором та/або технічним завданням.
6.4.5 СПЕЦІАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ
призначають у випадках, коли даних детальних і додаткових обстежень недостатньо для прийняття обґрунтованого рішення щодо технічного стану та безпечної експлуатації об'єкта.
6.7 За результатами основного, а за необхідності, - додаткового і спеціального обстежень складають ЗВІТ (додаток А) із загальною характеристикою об'єкта, з визначенням категорії тех­нічного стану окремих конструкцій та об'єкта в цілому, з рекомендаціями щодо режиму експлуатації об'єкта і конструктивних рішень з підсилення та захисту окремих конструкцій (за необхідності), щодо наступних обстежень, заходів з догляду тощо

## Slide 25
КОМЕНТАР
Головний інженер проекту повинен оглянути будівлю перед проектуванням,
якщо він побачить недоліки звіту з технічного обстеження то може призначити додаткове або спеціальне обстеження
Проектант при розробці проектно-кошторисної документації повинен чітко визначити обсяги дефектів і пошкоджень
Головний інженер проекту може скласти особисто акт обстеження із вказівкою додаткових недоліків і дефектів

## Slide 26
ДСТУ Б В.2.6-210:2016
Оцінка технічного стану сталевих конструкцій, що експлуатуються
5.4 Оцінка технічного стану (ТС) сталевих конструкцій здійснюється на основі результатів обстеження ТС, під час якого проводиться комплекс робіт із визначення фактичного зносу сталевих конструкцій, уточнення властивостей сталей, перевірки відповідності проектним навантаженням та впливам, виявленню дефектів і пошкоджень. Під час обстеження ТС, за необхідності, проводяться роботи з оцінки несучої здатності цих сталевих конструкцій.
5.5 Для підтвердження або перевірки несучої здатності сталевих конструкцій можливо застосовувати методи оцінки, засновані на:
аналізі досвіду експлуатації
використанні методів перевірного розрахунку
перевірки експериментальними методами (пробним навантаженням)
Ці методи та засоби можливо використовувати і в комбінації, а саме:
для різних сталевих конструктивних елементів об'єкта підтвердження або перевірки несучої здатності можливо виконувати різними методами та засобами
для одного і того ж конструктивного елемента підтвердження або перевірки несучої здатності
можливо виконувати декількома методами та засобами, при цьому, якщо вони дають різні результати, то приймається результат з найбільшим коефіцієнтом використання несучої здатності

## Slide 27
ДСТУ Б В.2.6-210:2016
Оцінка технічного стану сталевих конструкцій, що експлуатуються
6 ОГЛЯДИ ТА ОБСТЕЖЕННЯ
6.1 Етапи виконання робіт
6.1.1 6.1.3 Незалежно від установлених термінів метою обстеження є своєчасне виявлення наявних дефектів і пошкоджень сталевих конструкцій та оцінка технічного стану цих конструкцій і об'єкта в цілому. Нагляд містить поточні і періодичні (весняні і осінні) огляди сталевих конструкцій, а також їх спеціальні обстеження
6.1.2 Періодичність обстежень технічного стану несучих сталевих конструкцій може бути встановлена згідно з додатком А
Обстеження сталевих конструкцій з залученням відповідних експертів здійснюється:
якщо під час поточного або періодичного оглядів виявлені дефекти і пошкодження категорії за класифікацією згідно з 6.5.10 або такі дефекти і пошкодження, оцінка безпеки яких ускладнена для служби технічної експлуатації підприємства;
при аварії аналогічних конструкцій, що експлуатуються в подібних умовах на інших об'єктах;
за необхідності реконструкції або технічного переоснащення, які пов'язані із зміною навантажень або умов експлуатації, а також зміною функціонального призначення будинку чи споруди;
після закінчення терміну експлуатації об'єкта, визначеного проектом.

## Slide 28
ВІЗУАЛЬНЕ І ДЕТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
6.3 ПОПЕРЕДНЄ (ВІЗУАЛЬНЕ) ОБСТЕЖЕННЯ
6.3.1 Попереднє обстеження проводять для візуальної оцінки технічного стану сталевих конструкцій за зовнішніми ознаками та визначення необхідності у проведенні детального обстеження
6.3.2 Основою попереднього обстеження є огляд будівельного об'єкта та сталевих конструкцій з використанням вимірювальних інструментів та приладів (біноклі, фотоапарати, рулетки, …)
6.3.3 При візуальному обстеженні виявляють та фіксують видимі дефекти та пошкодження, виконують контрольні виміри, опис, ескізи, фотографії дефектних ділянок, складають схеми і відомості дефектів та пошкоджень з фіксацією їх місць розташування і характеру. Проводять перевірку наявності характерних деформацій будівельного об'єкта та окремих сталевих конструкцій (прогини, крени, вигин, перекоси, розломи). Встановлюють наявність аварійних ділянок, якщо такі мають місце.

## Slide 29
ВІЗУАЛЬНЕ І ДЕТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
6.3.4 За результатами попереднього обстеження виконується оцінка ТС сталевих конструкцій, який визначається ступенем пошкоджень та характер-ними ознаками дефектів. Фіксована картина дефектів та пошкоджень може дозволити виявити причини їх походження і бути достатньою для оцінки ТС сталевих конструкцій і складання звіту.
Якщо результати попереднього обстеження виявляться недостатніми для розв’язання визначених задач, то проводять детальне обстеження. В цьому випадку може бути розроб-лена програма робіт детального обстеження
6.3.5 Якщо при візуальному обстеженні виявлять дефекти та пошкодження, які знижують міцність, стійкість та жорсткість несучих сталевих конструкцій будівельного об'єкта (колон, балок, ферм, арок, в'язей, прогонів), то слід перейти до детального обстеження.
6.3.6 У випадку виявлення ознак, які свідчать про можливість виникнення аварійної ситуації, слід терміново розробити рекомендації щодо запобігання можливому руйнуванню (у тому числі прогресуючому)

## Slide 30
ВІЗУАЛЬНЕ І ДЕТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
6.4 ДЕТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
6.4.1 Обсяги детального обстеження
6.4.1.1 Детальне обстеження в залежності від поставлених задач, наявності та повноти проектно-технічної документації, характеру та ступеню дефектів і пошкоджень може бути повним або вибірковим.
Повне детальне обстеження проводять, коли:
відсутня проектна документація
виявлені дефекти та пошкодження сталевих конструкцій, які суттєво знижують їх несучу здатність
передбачається реконструкція будівельного об'єкта зі збільшенням навантажень (в тому числі надбудова поверхів) або зміною його класу відповідальності
відновлюється будівництво, яке перервано на термін більше ніж 3 роки без застосування заходів із консервації

## Slide 31
ВІЗУАЛЬНЕ І ДЕТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
в однотипних конструкціях виявлені сталі з різними властивостями, змінені умови експлуа-тації під впливом агресивних середовищ або обставин типу техногенних процесів тощо.
Вибіркове детальне обстеження проводять:
за необхідності обстеження окремих конструкцій
в потенційно небезпечних місцях, де через недоступність конструкцій неможливе проведення повного обстеження.
6.4.1.2 Якщо в процесі повного детального обстеження виявляється, що не менше ніж 20 % однотипних сталевих конструкцій при загальній їх кількості більше 20 знаходиться в задовільному стані, а в інших конструкціях відсутні дефекти та пошкодження, то ще не перевірені конструкції допускається обстежувати вибірково. Обсяг конструкцій, що підлягають вибірковому обстеженню, визначається на місці (у всіх випадках перевіряють не менше ніж 10 % однотипних конструкцій, але не менше ніж три однотипних марки конструкцій).

## Slide 32
ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ
6.4.2 ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ
6.4.2.1 Метою є уточнення фактичних геометрич-них параметрів сталевих конструкцій та їх елеме-нтів, визначення їх відповідності проекту або відхилів від нього. Інструментальними вимірами уточнюють прогини конструкцій, їх розташування та крок у плані, розміри перерізів, висоту примі-щень, позначки характерних вузлів, відстань між вузлами тощо. За результатами вимірювань скла-дають плани з фактичним розташуванням констру-кцій, розрізи будинку чи споруди, креслення перерізів несучих конструкцій та вузлів з'єднання конструкцій та їх елементів.
6.4.2.2 Для вимірювальних робіт застосовуються вимірювальні інструменти: лінійки, рулетки, стале-ві струни, штангенциркулі, щупи, шаблони, рівні, виски, лупи, вимірювальні мікроскопи, а в разі до-цільності використовують спеціальні вимірювальні прилади: нівеліри, теодоліти, лазерні далекоміри, різноманітні дефектоскопи тощо, а також фотогра-мметрія. Усі застосовані інструменти та прилади повинні бути повірені у встановленому порядку.

## Slide 33
ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ
6.4.2.3 При обстеженні сталевих конструкцій проводять наступні вимірювальні роботи:
уточнюють розподільні осі об'єкта, його горизонтальні та вертикальні розміри, фактичні значення вертикальних відміток опорних поверхонь та елементів і перевіряють їх відповідність проектним рішенням
перевіряють прогини та крок несучих сталевих конструкцій
вимірюють основні геометричні параметри конструкцій
визначають фактичні розміри перерізів конструкцій та їх елементів та перевіряють їх на відповідність проекту
перевіряють вертикальність та співвісність опорних конструкцій, наявність і місця знаходження стиків, місця зміни перерізів;
вимірюють значення прогинів, вигинів, відхилів від вертикалі, нахилів, місцевих втрат стійкості, перекосів, зміщень та зсувів.

## Slide 34
ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ
6.5 ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ
6.5.1 Дефекти сталевих конструкцій є наслідком помилок, відхилів від правил проектування та про-вадження робіт при проектуванні, виготовленні та монтажі конструкцій та поділяються на 2 категорії:
дефекти виготовлення
дефекти експлуатації
Найбільш характерними дефектами, які впливають на працездатність і експлуатаційну придатність конструкцій є:
невідповідність якості сталі умовам роботи конструкції
тріщини, вирізи, вириви
відхили геометричних розмірів перерізів від проектних
непрямолінійність елементів
відхили від проектного положення сталевих конструкцій та їх елементів

## Slide 35
неточна підгонка елементів у вузлах сполучення, розцентрування
відсутність окремих елементів або необхідних з'єднань, а також наявність непередбачених проектом з'єднань і закріплень
неякісне виконання зварних швів (неповномірні шви, підрізи, пропали, шлакові включення, пори)
неякісне виконання болтових або клепаних з'єднань (послаблення, відсутність болтів або заклепок)
дефекти та пошкодження протикорозійного захисту
ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ

## Slide 36
КОМЕНТАР
Дефекти монтажу:
зменшення зони опирання конструкцій
неякісні зварні монтажні шви
неточність болтових з'єднань
дефекти монтажних вузлів
Це все відносять до дефектів експлуатації, тому що об'єкт введений в експлуатацію, але фактично це частково можуть бути і дефекти монтажу конструкцій.

## Slide 37
01
02
ЗВІТ І ВИСНОВКИ
За результатами обстеження надається звіт. Звіт і висновки можуть базуватися на підставі візуального обстеження, або детального обстеження з інструментальними дослідженнями.
ВИСНОВКИ, ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАТИ
АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ І ПОШКОДЖЕНЬ
Результати обстеження повинні мати класифікацію дефектів у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-210 Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються
Дефекти повинні бути показані на планах, розрізах, на окремих елементах каркасу будівлі
Повинні бути виконані обміри конструкцій з дефектами

## Slide 38
Необхідними умовами для проектування є геодезичний звіт про геометрію розта-шування елементів конструкцій (висотні відмітки, відхилення від вертикальних осей, аналіз зон опирання). Це іноді не відноситься до результатів технічного обстеження, і відповідно не входить до звіту, тому що геодезичні роботи це окремий вид робіт
Результати моніторингу конструкцій. Геодезичні спостереження протягом кількох років
Скриті дефекти і пошкодження. До скри-тих дефектів і пошкоджень слід віднести: можливий розвиток пластичних дефо-рмацій, втрата стійкості (яка відбулась але виявилась навіть при малих навантаженнях, тому що частково пружні деформації повернули конструкцію в проектне положення), втрата місцевої стійкості, неякісні зварні шви, тріщини в фасонках і болтах.
ВИСНОВКИ, ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАТИ

## Slide 39
03
УТОЧНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛУ В КОНСТРУКЦІЯХ І З'ЄДНАННЯХ
У випадках, коли ідентифікувати марку сталі не вдалось, - за мінімальним результатом випробувань, уm - 1,1; Ry не повинно перевищувати 210 Н/кв.мм.
Допускається не проводити випробування сталі, в елементах нормальні напруження в яких не перевищують 165 Н/кв.мм (для металу зварних конструкцій з врахуванням вимог ДБН В.2.6-198)
ВИСНОВКИ, ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАТИ

## Slide 40
ВИСНОВКИ, ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАТИ
УТОЧНЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ВПЛИВІВ, УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ І ВНУТРІШНІХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ
Що впливає на зміну навантажень і впливів:
Нерівне осідання ґрунтової основи. Зміна геометрії конструкції, ухили підлог і т.п
Утворення шарнірів пластичності при локальних пошкодженнях, при перевантаженні конструкції, втраті стійкості.
Пошкодження в'язей та діафрагм жорсткості
Дефекти вузлів, наприклад, розкриття вузлів, недостатня довжина зварних швів, корозія зварних швів
Дефекти: ексцентриситети та відхилення більше граничних нормативних значень
Помилки проектування
04

## Slide 41
ВИСНОВКИ, ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МОЖЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАТИ
05
Зміна проектних рішень під час будівництва і експлуатації
Зміна характеристичних навантажень, що встановленні нормами
Зміна технологічних навантаження підчас експлуатації
Перепланування і зміна призначення приміщень
Важливою є інформація при якій температурі відбувався монтаж і замикання в статично-невизначувану систему конструктивної моделі будівельних конструкцій.
Отримані дефекти і пошкодження можуть бути віднесені до додаткових впливів, наприклад нерівномірне осідання ґрунтової основи
УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ З УРАХУВАННЯМ ОТРИМАНИХ ДЕФЕКТІВ І ПОШКОДЖЕНЬ

## Slide 42
КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИЗНАЧЕННЯ АБО УТОЧНЕННЯ КЛАСУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І КАТЕГОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ
Аналіз результатів обстеження і розрахунки повинні привести до відношення розрахункових зусиль і напружень в елементах конструкції з дефектами і пошкодженнями і до розрахункових зусиль і напружень в елементах конструкцій без дефектів і пошкоджень.
Таким чином встановлюється реальний напружено-деформований стан конструкцій, це дає відповідь на питання: коефіцієнт надійності вичерпав себе чи ні, чи є коефіцієнт надійності моделі.
З іншого боку отримане співвідношення можливо трактувати, як коефіцієнт надійності розрахункової моделі, тому що при подальшій експлуатації коефіцієнт надійності за призначенням, не повинен включати рівень напружень, що вже в конструкціях.

## Slide 43
КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ЗА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Тому мета підсилення - це відновлення несучої здатності конструкції із забезпеченням проектного рівня надійності.

## Slide 44
КОНТАКТИ
+38 (098) 044-82-88
Білик
Сергій Іванович
д.т.н, професор

## Slide 45
СТАЛЬ.ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР